## Slide 1: IMPLANTACIÓN DE SERVIDOR PXE BASADO EN FOG PROJECT
Cristóbal Suárez Abad
PROYECTO INTERMODULAR DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED
2º ASIR

## Slide 2
Situación Actual
Uso de Clonezilla Server con baja tolerancia a fallos y gestión presencial de cada aula del instituto.
Contexto y Problemática
Puntos Críticos
Fallo en multicast
Error con discos de diferente tamaño
Sin servicio en otras subredes

## Slide 3
Objetivos Estratégicos
Despliegue Masivo
Protocolo Multicast para desplegar aulas completas de manera eficiente.
Redes Segmentadas
Superar barreras entre Subredes: PXE, Multicast, WakeOnLAN.
Zero-Touch
Automatización total mediante scripts post-despliegue y Snapins.
Centralización
Gestión de todo el proceso desde un único panel web y control de los hosts.

## Slide 4
Infraestructura
Virtualización sobre Proxmox VE y
VM de Ubuntu Server 24.04 LTS
Ahorro en recursos.
Métodos propios de backup y disponibilidad.
Facilidad para escalar recursos.
Red
Dispositivos de red:
R1-ubuntu: LXC de Ubuntu.
o
MikroTik: VM con RouterOS.
Stack Tecnológico
Núcleo
FOG Project v1.5.10 (Stable): GPL-3.0
DHCP Server (IP, Arranque PXE)
Multicast (transmisión de datos)
Captura y gestión de imágenes
Administración de Hosts:
  MariaDB
  FOG Client (Snapins)

## Slide 5
Arquitectura de Red
R1-ubuntu o MikroTik CHR
Enrutamiento entre subredes
DHCP-Relay  Peticiones DHCP al servidor
Multicast  Eficiencia del Ancho de Banda
Wake On LAN  Enrutamiento y Scripts
DHCP-Server (Opcional)
FOG-Server: 10.2.7.5/24
DNSMASQ (ProxyDHCP)  vmbr207
Servidor DHCP  vmbr217, vmbr227 y vmbr237
Segmentación: Interconexión entre red de gestión (10.2.7.0) y aulas (172.18.0.0/16) mediante R1-ubuntu o Mikrotik CHR

## Slide 6
Arquitectura de Red – Multicast (Multidifusión)
R1-ubuntu:
Deshabilitar “Filtros RPF”
Descubrir IP grupo Multicast
Crear Puente con SMCRoute
El despliegue Multicast (UDPcast) reduce el consumo de red al enviar el flujo de datos una sola vez para todo el grupo
FOG Project:
UDPCAST MAXWAIT
Tiempo de espera para unión de hosts
Mikrotik:
Protocolo “IGMP Proxy”

## Slide 7
Arquitectura de Red – Wake On LAN
R1-ubuntu:
IPTables (Clonación y envío).
bc_forwarding: Envío de Broadcast.
Encendido remoto de los hosts
Mikrotik:
Agente proxy Wake On LAN
Interfaz de red en cada subred
Script: Lee base de datos FOG y usa herramienta “wol” del router.
Usuarios con privilegios mínimos en:
BBDD FOG y router Mikrotik.
Jump Box:
Dispositivo Linux en subred destino..
Conexión por SSH y envía “WOL”.
Script: lee BBDD FOG y manda ejecutar comando de “etherwake”.

## Slide 8
Herramientas Post Despliegue – Configuración de Hosts
Postdownload scripts:
Se ejecutan tras el despliegue de la imagen en el host.
Inyecta archivo “unattend.xml” en el host y lo modifica (hostname).
Permite adaptar imágenes fácilmente.
FOG Client:
Vincula al host con el servidor FOG.
Permite ordenar tareas de ejecución de Snapins desde el servidor.
Control: apagado, cierre de sesión, cambio de hostname.
Snapins:
Instalan software de forma silenciosa.
Soportan scripts, instaladores y paquetes complejos (SnapinPacks).

## Slide 9
Herramientas de Apoyo
Script Oficial
Fixed: Cambio de wget por mysqldump
Almacenamiento externo con NFS y automatización con cron.
Exportar/importar imágenes:
SCP, rsync o Filezilla.
Archivo .csv con datos de imagen, exportable - importable vía web.
Migración entre servidores:
Importar .sql, imágenes, Snapins y scripts.
Actualizar contraseñas, interfaz de red e IPs.
Copias de Seguridad
Monitorización y Alerta
10.2.7.5
10.2.7.99
Node Exporter
Prometheus y Grafana
Telegram

## Slide 10
Herramientas de Apoyo – Firewall y SSH Hardening
Tráfico Saliente: Permitido todo.
Tráfico Entrante: Denegado todo por defecto.
Auditoría de Puertos y Servicios: Documentación oficial y comandos “ss -tulnp” y “lsof”.
Autenticación por Llaves
Prohibición del uso de contraseñas.
Forzado el uso de llaves.
Par de llaves con algoritmo Ed25519
Prohibición de acceso con ROOT

## Slide 11
Demostración de funcionamiento
https://www.youtube.com/watch?v=vzDG5FsjIes

## Slide 12
Conclusiones
¿Qué hemos logrado?
Un servidor PXE capaz de realizar despliegues masivos en múltiples subredes y que permite configurar los hosts de manera automática.
Mejoras para el futuro:
Implantación de HTTPS y Panel de Control para la gestión del Wake On LAN.
¿Qué he aprendido?
Se obtuvo un aprendizaje profundo sobre protocolos de red y administración y automatización de sistemas.

## Slide 13
¿Preguntas?
Gracias por su atención